Załącznik nr 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela nr. 1 - Wymagania ogólne oferowanego analizatora

Nazwa oferowanego aparatu, typ, model: ………………………………………………

Nazwa producenta: …………………………………………………………………….

rok produkcji:…………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia wymagane | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE oraz opis parametru lub funkcji urządzenia oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Analizator hematologiczny z rozdziałem leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym, fabrycznie nowy. | TAK |  |
| 2. | Wydajność do 60 oznaczeń na godzinę w trybie CBC + 5 DIFF. | TAK |  |
| 3. | Maksymalna objętość aspirowanej krwi w trybie CBC + 5 DIFF – 30 µl. | TAK |  |
| 4. | Oznaczanie mikrocytów, mikrocytów oraz niedojrzałych granulocytów jako parametrów raportowanych/diagnostycznych walidowanych przez producenta. | TAK |  |
| 5. | Analizator posiadający minimalne liniowości dla wybranych parametrów ( bez wstępnego rozcieńczenia, z próbki pierwotnej ) : WBC do min. 400000/µl, RBC do min. 8 mln/µl, PLT do min. 4 mln/µl. | TAK |  |
| 6. | Możliwość wpięcia analizatora do kontroli międzynarodowej producenta analizatora w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. | TAK |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowo wbudowana w oprogramowanie analizatora instrukcja obsługi w języku polskim ( bez potrzeby dokładania dodatkowego oprogramowania ), z automatycznym odsyłaniem do opisu wyświetlanego błędu. | TAK |  |
| 8. | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna morfologii krwi obwodowej na minimum dwóch poziomach policzona z uwzględnieniem terminu ważności fiolki na opakowaniu. | TAK |  |
| 9. | Wpięcie do systemu informatycznego Marcel na koszt Oferenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela nr 2  Warunki dzierżawy/dostaw/serwisu

| Lp | Parametry wymagane | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE Oraz oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa na okres 36 miesięcy | TAK |  |
| 2. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji po jego zainstalowaniu | TAK |  |
| 3. | Gwarancja techniczna w okresie trwania umowy (w tym przeglądy techniczne wraz z wymianą części zgodnie z zaleceniami producenta analizatora na koszt firmy udzielającej dzierżawy) | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu w dni robocze max. 24 h | TAK |  |
| 5. | Maksymalny czas naprawy niewymagającej importu części 3 dni | TAK |  |
| 6. | Maksymalny czas naprawy wymagającej importu części 7 dni | TAK |  |
| 7. | Zapewnienie na czas naprawy wynoszącej powyżej 3 dni roboczych (licząc od daty zgłoszenia) elementu lub urządzenia zastępczego umożliwiającego utrzymanie ciągłości pracy | TAK |  |

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)